## Slide 1
应用层
传输层
网络层
链路层
Telnet、FTP和e-mail等
TCP和UDP
IP、ICMP和IGMP
设备驱动程序及接口卡
（图）TCP/IP分层

## Slide 2
路由器A
路由器B
光纤
交换机A
交换机B
交换机C
电脑F
电脑E
电脑D
电脑C
电脑B
电脑A
（图）网络传输

## Slide 3
表示层
会话层
传输层
网络层
负责提供网络服务给最终用户，涉及HTTP、FTP、SMTP等协议。
负责建立、管理和终止会话，涉及会话控制、同步等。
负责提供端到端的数据传输服务，涉及端口号、TCP和UDP协议等。
应用层
数据链路层
物理层
负责数据的表示、加密和压缩，涉及数据格式、编码等。
负责在不同网络之间路由数据包，涉及IP地址、路由协议等。
负责在相邻节点之间可靠地传输数据帧，涉及MAC地址、错误检测和纠正等。
负责传输原始比特流，涉及电气和物理规范，如电缆、集线器、中继器等。
（图）OSI参考模型

## Slide 4
用户数据
用户数据
APP首部
TCP首部
TCP首部
用户数据
APP首部
用户数据
APP首部
IP首部
TCP首部
用户数据
APP首部
IP首部
以太网首部
以太网尾部
封装
本层生成首部，记录本层关键信息，将首部与数据合为一体后交给下一层。
分用
根据首部字段找到对应的上一层协议，剥去本层首部，再把剩余数据递交给上层。
（图）数据的封装和分用